## Slide 1
Großprojekt Föhn
Hilfsaufbau für das Föhnen bei Personen mit diversen Einschränkungen
Sommersemester 2021
Erarbeitet von
Spengler Michael, Schmid Christian, Kohlberger Raphael, Walkmann Fabian
-Augsburg 2021-

## Slide 2: Inhalt
Einleitende Worte zur Übernahme und Ziele des Projektes
Stand bei Übernahme des Projektes
Anforderungen an das Produkt
Übersicht des fertigen Produktes
Änderungen im Detail (Hardware)
Programmablauf & Zustandsmöglichkeiten
Probleme & Konzepte

## Slide 3: Einleitende Worte zum Projekt
Projekt wurde von einer Vorgängergruppe übernommen
Föhn soll Rollstuhlfahrern ermöglichen sich selbständig die Haare zu föhnen
Änderungen zum Vorgängermodel:
  Austausch des Raspberry Pi durch einen STM32
  Versetzung des Föhns -> Luftstrom durch Schlauch
  Drehbewegung des Schlauchs um gleichmäßiges Föhen zu ermöglichen
  Einbau einer Klinkenbuchse um Taster des FFH auszutauschen

## Slide 4: Stand bei Übernahme
Raspberry Pi als Mikrocomputer zur Steuerung des Föhns
Programm in Python programmiert
Nicht gegebene Funktionalitäten:
  Abstandssensor
  Abschaltung bei Störfall
  Alternative Tasterbetätigung

## Slide 5: Anforderungen an das Produkt
Schnelleres Booten der Steuerung
Störungsfreier und konstanter Föhnbetrieb
Sicherer Betrieb durch Abschalteinrichtungen
Start durch behindertengerechte Taster
Taster müssen schnell austauschbar sein
Verwendung eines Föhnschlauches
Bewegung des Schlauches:
  gleichmäßiges Föhnen
  zusätzliche Sicherheitsmaßnahme

## Slide 6: Übersicht des fertigen Produktes
Föhnschlauch
Rotationsmechanik mit Ansteuerung
Föhn
Klinkenanschluss für Taster
Schaltschrank
Näherungssensor

## Slide 7: Rotationsmechanik
Befestigungsschelle des Föhnschlauches
Näherungssensor
Servomotor
STM32 Mikrocontroller
Gehäuse

## Slide 8: Klinkenanschluss
Anschlussleitung aus Schaltschrank
Klinkenstecker von Taster (FFH)

## Slide 9: STM32 im Schaltschrank
Funktionen:
Initialisierung bei Start des Systems
Lage und Abstand abfragen
Aktuellen Zustand anzeigen lassen
Föhn starten
Föhn abschalten
STM 32
Lagesensor
Aufsteckboard

## Slide 10
Programmablaufplan
Start mit Initialisierung
Abfrage von Abstand und Lage parallel zur Möglichkeit, den Föhn zu starten
Anzeige verschiedener Zustände

## Slide 11: Zustandsmöglichkeiten
Grüne LED leuchtet: Föhn ist bereit zur Betätigung
Gelbe LED leuchtet: Föhn ist in Betrieb
Rote LED leuchtet: Abstand ist zu gering, Föhn ist aus, Föhn schaltet sich aus
Alle LEDs leuchten: Augenblick bevor sich das System selbst abschaltet

## Slide 12: Probleme in der Entwicklung
Arbeiten am Projekt nur einmal pro Woche möglich
Datenleitungen (I²C) wurden durch 230V im Schaltkasten gestört:
  Lagesensor auf Aufsteckboard von STM32 gelötet zur Kürzung der Leitungslänge
Störung auf der Leitung des Tastersignals:
  Entprellung durch Hard- und Software
DC-Motor für Antrieb der Drehbewegung hat EMV-Prüfung nicht bestanden
  Austausch des DC-Motors durch einen Servomotor
  PWM-Signal wird durch STM im Gehäuse der Rotationsmechanik erzeugt
  Minimierung der EMV Probleme

## Slide 13: Konzept DC-Motor
Exzenterscheibe
DC-Motor
EMV Messung

## Slide 14: Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!